| A DELAP lap élettartama nem a lapoktól, hanem az alap felület kiképzésétől függ legfőképpen: a.) lábazatoknál, nagy vízterhelésű helyeknél MESZET ne használjanak a felület kiegyenlítő vakolatában! Használjanak kétszer rostált sódert, cementet vagy fagyálló csemperagasztót. b.) Kocsi lejáró támfalaknál, a támfal földdel érintkező oldalát teljes vízszigeteléssel kell ellátni. - A felhasználásra kerülő csemperagasztónak a Delap lap teljes hátfelületével érintkeznie kell ragasztáskor! a.) hígfolyósabb legyen a csemperagasztó, mint a hagyományos csempék ragasztásakor, hogy a DELAP lapok kellően ázhassanak. b.) amennyiben a falfelület nagyon nedvszívó, használjanak univerzális alapozót. Világos tónusú Delap lapokhoz fehér csemperagasztót ajánlunk, sötét tónusú Delap lapokhoz szürke csemperagasztót az esztétikai hatás érdekében. Ne felejtsék el, hogy a csemperagasztó maga a fuga anyag is. Támfalaknál, kéményeknél FLEX csemperagasztót használjanak. Fugázáskor egy 1,5 collos ecsetet használjunk úgy, hogy szigszalaggal rögzítsük a szőrt buglivá, mutató ujjunkat helyezzük a buglira. Ne felejtsék el, hogy 50 db 73x243 mm méretű lapot adunk 1 m2 8 mm-es fugaméretet alapul véve. Ennél kisebb fugát nem javasolunk esztétikai megfontolásból. 5 °C alatt ne ragasszanak, mert az anyagokban kémiai kötés nem jön létre biztonságosan. A megvásárolt DELAP lapokat lehetőség szerint egy éven belül használják fel, tárolása száraz hűvös helyen történjen. A lapok 10 °C alatt merevek, könnyen törnek. |  |
| --- | --- |